## Slide 1
Thiết kế ứng dụng chạy đa giao thức động cho hệ thống IoT
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Mỹ Thu - 1814215
Phan Quang Thông - 1810558
Giảng viên hướng dẫn
TS. Võ Quế Sơn

## Slide 2
Nội dung
  Giới thiệu đề tài
  Nội dung nghiên cứu
  Kết quả nghiên cứu
  Hướng phát triển trong tương lai

## Slide 3
1
Giới thiệu đề tài

## Slide 4
Tình hình nghiên cứu
Trong nước
Ngoài nước
  Hạn chế cơ sở hạn tầng, chi phí nghiên cứu và thị trường nên thời điểm này chỉ là giai đoạn sơ khai.
  Đa số sử dụng công nghệ Zigbee và BLE.
  Có nhiều bài báo khoa học nghiên cứu về Multiprotocol.
  Nhiều hãng công nghệ lớn khai thác Dynamic Multiprotocol
  Các nhà sản xuất đã bắt đầu tích hợp ứng dụng đa giao thức động vào sản phẩm thương mại.
Notes: Trong nước:
- Do hạn chế về CSVC -> chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu
- Mua các sản phẩm White label và bán lại cho người tiêu dùng
Ngoài nước:
- Nhiều bài báo khoa học về giao thức Thread
- Các hãng chipset lớn trên thế giới bắt đầu tích hợp tính năng đa giao thức động vào sản phẩm thương mại
- Các công ty sản phẩm như GG, Apple đã bắt đầu tích hợp tính năng đa giao thức vào sản phẩm bán ra thị trường như Apple Home Kit, Google Nest

## Slide 5
2
Nội dung nghiên cứu

## Slide 6
Hướng nghiên cứu chính
  Thread, Zigbee và Bluetooth Low Energy (BLE) protocol
  Kỹ thuật Dynamic Multiprotocol: BLE và Thread/Zigbee
  Điều khiển mạng Zigbee/Thread từ Internet sử dụng MQTT
  BLE/Thread Forwarding Service
Notes: - 3 giao thức phổ biến hiện nay trên thế giới là Thread, Zigbee và BLE
- Ứng dụng kỹ thuật dynamic multiprotocol với 3 giao thức phổ biến
- Điều khiển tất cả giao thức sử dụng MQTT
- Mở rộng hơn, nhóm muốn tăng cường khả năng thích nghi của mạng Thread nên đã nghiên cứu tính năng gửi gói tin cho mạng Thread qua BLE (BLE Thread Forwarding)

## Slide 7
Dynamic Multiprotocol: BLE + Thread/Zigbee
BLE
  Phổ biến, có trên các thiết bị di động
  Không hỗ trợ nền IP
Thread
  Sử dụng trên nền IPv6, mạng mesh
  Tiết kiệm năng lượng
Zigbee
  Giao thức phổ biến trong các ứng dụng IoT hiện nay, mạng mesh
  Tiết kiệm năng lượng
Đề tài tập trung khai thác ứng dụng dựa trên
kỹ thuật Dynamic Multiprotocol

## Slide 8
Dynamic Multiprotocol: BLE + Thread/Zigbee

## Slide 9
3
Thiết kế và thực hiện hệ thống

## Slide 10
Multiprotocol
Gateway
Zigbee NCP
Thread NCP
BLE central
Wifi Router
Broker
Zigbee Connection
Thread Connection
BLE Connection
MQTT Connection
Zigbee End Node
Thread End Node
Zigbee Router
Zigbee Router
Topology đề xuất

## Slide 11
Thiết kế
Gateway

## Slide 12
Điều khiển từ xa qua MQTT
Publish đến topic nRF52840_resources/led3
Topology hệ thống (điều khiển từ xa)

## Slide 13
Điều khiển qua MQTT
Giải thuật điều khiển qua MQTT
Notes: Sơ đồ

## Slide 14
Điều khiển nội bộ thông qua Forwarding Service
Topology hệ thống (điều khiển nội bộ)

## Slide 15
BLE/Thread Forwarding Service Algorithm - Forwarder
Nhập lệnh discover để tìm kiếm
node xung quanh
Giải thuật BLE/Thread Forwarding Service

## Slide 16
BLE/Thread Forwarding Service Algorithm - End Node
Giải thuật handle forwarding message của end node

## Slide 17
BLE/Thread Forwarding Service Algorithm - Forwarder
Nhận được IPv6 của nodel lân cận
Nhập lệnh discover để tìm kiếm
node xung quanh
Gửi tín hiệu điều khiển đến End node

## Slide 18
BLE/Thread Forwarding Service Algorithm - Mobile Testing App
Giao diện app điều khiển

## Slide 19
3
Đánh giá kết quả
  Đánh giá độ xa của đường truyền
  Xác định khoảng cách truyền tối ưu (PRR > 95%)
  Đánh giá truyền tin đa chặng
  Điều khiển từ xa qua MQTT
  Điều khiển nội bộ
  Dự đoán thời gian hoạt động
  Đánh giá hiệu quả của ứng dụng đa giao thức động

## Slide 20
1. Đánh giá độ xa của đường truyền
Môi trường thử nghiệm
  Ngoài trời (không vật cản)
  Trong nhà (nhà thi đấu)
Mục tiêu:
  Đánh giá khoảng cách tối đa mà Thread node có thể giao tiếp được với nhau
  Đánh giá khoảng cách tối đa smartphone có thể scan Forwarder qua BLE
Node di động
Node cố định

## Slide 21
1. Đánh giá độ xa của đường truyền
  Thread: 37 - 62m, tùy thuộc công suất phát và môi trường
  BLE: 51 - 80m, tùy thuộc công suất phát và môi trường
Nhận xét

## Slide 22
2. Xác định khoảng cách truyền tối ưu (PRR > 95%)
Mục tiêu:
  Đánh giá khoảng cách tối ưu của các giao thức Thread và Zigbee
Môi trường
  Trong nhà
  Ngoài trời
  Tx Power = 0dBm

## Slide 23
2. Xác định khoảng cách truyền tối ưu (PRR > 95%)
Nhận xét
  Khoảng cách tốt nhất:
    9 - 20m (Thread)
    10 - 22m (Zigbee)

## Slide 24
3. Đánh giá truyền tin đa chặng (1)
Topology của mạng thử nghiệm
nRF52840/multiprotocol
CC2538/thread-only
Mục tiêu
Đánh giá hoạt động của mạng trong môi trường hoạt động thực tiễn
Môi trường
  Ngoài trời: ít vật cản
  Trong nhà có nhiều phòng
  Tx Power = 0dBm

## Slide 25
3. Đánh giá truyền tin đa chặng (1)
Ngoài trời
Trong nhà

## Slide 26
3. Đánh giá truyền tin đa chặng (1)
Nhận xét
  Kết quả test trong môi trường thực cho PRR >90%

## Slide 27
3. Đánh giá truyền tin đa chặng (2)
Mục tiêu
  Đánh giá kết quả truyền tin 5 chặng
Môi trường
  Ngoài trời, ít vật cản
  Tx Power = 0dBm

## Slide 28
3. Đánh giá truyền tin đa chặng (2)
Nhận xét
  Trong khoảng cách 50m, kết quả truyền multihop cho PRR 96%

## Slide 29
4. Điều khiển qua MQTT
Topology của mạng thử nghiệm
MQTT Broker
Border Router
End node
Smartphone/Laptop
Thread/Zigbee connection
MQTT connection
Mục tiêu
  Đánh giá độ trễ, tỉ lệ truyền thành công qua giao thức MQTT
Mục tiêu
  Nút Thread và Zigbee đặt trong phòng cách Border Router 10-15m
  Tx Power = 0dBm (Thread)

## Slide 30
4. Điều khiển qua MQTT
Nhận xét: Kết quả thu được phụ thuộc phần lớn vào tốc độ Internet. Nhìn chung, hệ thống vẫn đảm bảo được tính soft real-time của hệ thống

## Slide 31
5. Điều khiển nội bộ
Topology của mạng thử nghiệm
Border Router
End node
Smartphone/Laptop
Thread connection
BLE connection
Forwarder
Mục tiêu
  Khi Border Router gặp sự cố mạng, người dùng điều khiển qua Forwarder
Môi trường
  Thực hiện trong nhà.
  Vật cản: tường gạch dày khoảng 10 cm và nhiều vật dụng như bàn, ghế và các đồ dùng trong nhà.
  Tx Power = 0dBm

## Slide 32
5. Điều khiển nội bộ
Nhận xét:
  BLE hoạt động tốt nhờ cơ chế retransmission và có độ ưu tiên cao hơn Thread
  Kết nối Thread thể hiện tốt ở môi trường trong nhà

## Slide 33
6. Dự đoán thời gian hoạt động
Mục tiêu
  Dự đoán thời gian hoạt động trung bình của mạng
  Đo dòng tiêu thụ trên hardware

## Slide 34
6. Dự đoán thời gian hoạt động
Nhận xét:
  End node đảm bảo tính tiết kiệm năng lượng
  Forwarder tiêu hao nhiều năng lượng hơn
Notes: End node: Duty Cycle 20/100
Avg current = 200 * 0.2 + 2.7 * 0.8 = 42
Forwarder: Duty Cycle 80/100
Avg current = 267 * 0.8 + 3.1 * 0.2

## Slide 35
7. Đánh giá độ hiệu quả của ứng dụng đa giao thức
Mục tiêu
  Đánh giá độ hiệu quả của BLE khi chạy động thời 2 giao thức trên cùng một SoC

## Slide 36
7. Đánh giá độ hiệu quả của ứng dụng đa giao thức
Nhận xét:
  BLE hoạt động tốt nhờ cơ chế retransmission trên firmware dynamic multiprotocol
Notes: End node: Duty Cycle 20/100
Avg current = 200 * 0.2 + 2.7 * 0.8 = 42
Forwarder: Duty Cycle 80/100
Avg current = 267 * 0.8 + 3.1 * 0.2

## Slide 37
4
Kết luận và hướng phát triển

## Slide 38
Kết luận
  Thu thập các thông số của mạng Thread, Zigbee và BLE dựa trên System-on-Chip Nordic Semiconductor nRF52840.
  Mở rộng trên phần cứng của CC2538 (Texas Instrument) và EFR32 (Silabs),
  Thực hiện các kịch bản đánh giá trong môi trường hoạt động lý tưởng, thực tế.
  Thực hiện phần mềm nhúng điều khiển đèn LED dựa trên nền tảng System-on-Chip Nordic Semiconductor nRF52840 hỗ trợ đa giao thức động (dynamic multi-protocol).
  Xây dựng thành công BLE/Thread Forwarding service.
  Xây dựng ứng dụng Android để smartphone tương tác với các node trong mạng Thread thông qua giao thức Bluetooth Low Energy
Notes: End node: Duty Cycle 20/100
Avg current = 200 * 0.2 + 2.7 * 0.8 = 42
Forwarder: Duty Cycle 80/100
Avg current = 267 * 0.8 + 3.1 * 0.2

## Slide 39
Sản phẩm đề tài
  Sản phẩm demo
  Bài báo đăng kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ Trẻ Bách Khoa 2022 (tháng 4/2022)
  Kết quả hiện tại cho thông số tốt hơn
Notes: End node: Duty Cycle 20/100
Avg current = 200 * 0.2 + 2.7 * 0.8 = 42
Forwarder: Duty Cycle 80/100
Avg current = 267 * 0.8 + 3.1 * 0.2

## Slide 40
Phương hướng phát triển
  Tích hợp Bluetooth Mesh
  Thực hiện trên nhiều phần cứng hơn
  Zigbee/BLE Forwarding Service
Notes: End node: Duty Cycle 20/100
Avg current = 200 * 0.2 + 2.7 * 0.8 = 42
Forwarder: Duty Cycle 80/100
Avg current = 267 * 0.8 + 3.1 * 0.2

## Slide 41
Cám ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe